Общество с ограниченной ответственностью

«Союзкомплект»

ИЗМЕНЕНИЯ В

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству «Многофункционального комплекса со встроено-пристроенными жилыми и нежилыми помещениями, подземным гаражам и физкультурно-оздоровительным сооружением» по адресу: город Воронеж, ул. Спортивная Набережная, 23б, Левобережного района.

Выполняя требования ч. 4 и ч. 5 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений, в некоторые законодательные акты Российской Федерации, ООО «Союзкомплект» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

- Раздел «Технические характеристики объекта и его самостоятельных частей изложить в следующей редакции:

Фундаменты – монолитная железобетонная плита.

Вертикальными несущими элементами являются:

- стены из монолитного железобетона толщиной 300 мм;

- колонны – монолитные железобетонные.

Стены – из газосиликата на цементно-песчаном растворе с утеплителем  согласно действующих норм  с фактурным покрытием ЛАЭС.

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные.

Перегородки межквартирные -  блоки из ячеистых бетонов стеновых мелких по ГОСТ 21520-89 (Д800) толщ 200мм.

Кровля – пароизоляция, наплавляемая РУБИТЕКС, 2-х слойная.

Утеплитель – Руф Баттс Оптима по ТУ 5762-005-45757203-99 120мм, керамзитовый гравий y=600 кг/м3 - 30-240мм.

Остекление квартир – фасад 1/1-19 и В-Е стоечно-ригельная система, фасад 19-1/1 и Е-А ПВХ.

Остекление балконов и лоджий – по проекту.

Наружные инженерные сети выполняются согласно техническим условиям на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- теплоснабжение – присоединение в существующей тепловой камере ТК-3/34а/4;

- водоснабжение – от водовода д-500;

- водоотведение – прием дополнительных сточных вод на очистные сооружения.

- внутриплощадочные сети канализации с подключением в существующую камеру на к/коллекторе д-1500мм.

- профинансировать мероприятия по реконструкции и замене канализационных сетей.

Изменения в проектную декларацию размещены на сайте http://www.souzkomplekt.ru от  11.11.2014

Директор ООО «Союзкомплект»                              __________   Казаков В.Е.